Muinsuskaitse piiranguid ja nõudeid projektlahendusele

Restaureerimistöid ja muinsuskaitselist järelevalvet võivad teostada ainult sellist tegevusluba omavad firmad/isikud. Kõikidest restaureerimistööde käigus tekkinud probleemidest tuleb koheselt teavitada objekti järelevalvet ja Muinsuskaitseametit.

- Säilitada võlvitud laed, mitte paigaldada lagedele ventilatsioonitorusid ega muid konstruktsioone kahjustada võivaid süsteeme.

- Säilitada olemasolev põhiruumide paigutus ja avade suurused.

- Suuremaid ruume on lubatud kergvaheseintega funktsionaalselt väiksemaks teha mitte kahjustades seejuures ehituskehandit.

- Seinte viimistluskihid tuleb säilitada, vajadusel teha krohviparandused. Värvilahenduses  kasutada ainult lubivärve, eriti võlvitud lagedel.

- Välisfassaadi muutmine on keelatud.